- Kazan dairesinde yangın cinsine uygun yangın söndürme tüpleri bulundurunuz.

- Gaz kokusu hissettiğinizde ya da gaz alarm detektörü sinyali aldığınızda aşağıdaki prosedürleri uygulayınız.

- Panik yapmadan sakin olup yanan tüm ateşleri söndürün, Tüm kapı ve pencereleri açın.

- Gaz ile çalışan cihazların vanalarını ve ana gaz vanasını kapatın.

- Çakmak, kibrit çakmayın, sigara içmeyin.

- Elektrik düğmelerine dokunmayın.(ark patlamaya neden olabilir)

- Elektrikle çalışan cihazları çalıştırmayın.

- Fiş çekip takmayın.

- Zil kullanmayın.

- Telefon kullanmayın

- Yöneticinize haber verip ilgili gaz şirketini arayınız

…./12/2016

Sorumlu personel						           İşveren

Okul/ Kurum Müdürü